Ausschreibungstext

Artikelnummer

213152

Typ

STC-SCS231POE

Kurzbeschreibung

GigE Farb-Gehäusekamera, POE, 2,3 MP Sony CMOS, 42 fps, C-mount

Hauptmerkmale

1/1.2' 2,3 MP Sony Color CMOS Sensor, C-mount

Global Shutter

Auflösung 1920x1200 Pixel

42fps  @ 1920x1200

Triggerbar: Software, GPIO

SDK im Lieferumfang enthalten

Software für Live, Recording und Konfiguration"

Power over Ethernet

Spannungsversorgung 12VDC (alternativ)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech GigE Vision |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 1920x1200 |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Progressiv |
| Bildwiederholrate | 41,6 fps |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | GigE |
| Stromversorgung | PoE oder 11 bis 26 VDC |
| Hersteller-Nummer | STC-SCS231POE |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen