Ausschreibungstext

Artikelnummer

214774

Typ

NXPTZ2PVW0000A

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, Edelstahl, 36x Tag/Nacht Kamera, Alarm, Wischer, 24V

Hauptmerkmale

PTZ-System aus rostfreiem Stahl

36x Tag&Nacht-Kamera mit True Day&Night

Horizontale Auflösung: 550 TVL

Variable Geschwindigkeit: 0.1°~100°/Sek. (H&V)

360° Endlos-Drehbewegung

Mit Alarmplatine

Kein mechanisches Spiel, Anfahrtsgenauigkeit: 0.02°

Wischer enthalten

Schutzart: IP66

Betriebsspannung: 24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec NXPTZ |
| --- | --- |
| Ausführung | Edelstahl-Schwenk-/Neigekopf mit Kamera |
| Horizontale Auflösung | 550 TVL |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 3,4 - 122,4 mm |
| Zoomfaktor | 36x |
| Bildwinkel horizontal | 57,8 - 1,7° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen, Seewasserfest |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-422, RS-485 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | NXPTZ2PVW0000A |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NXPTZCOL | Mastadapter, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| --- | --- |
| NXPTZCW | Adapter, Eckmontage, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| NXPTZTW | Halterung, Brüstung, Decke, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| NXPTZWB | Wandhalterung, Edelstahl, für Videotec NXPTZ |
| WASPT0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX |
| WASPT0V23L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX |

Empfehlungen

Dienstleistungen