Ausschreibungstext

Artikelnummer

205444

Typ

UPT2PVJA000E

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, 36x Kamera, Tag/Nacht, IR-Halterungen, Wischer, 24VAC, IP66

Hauptmerkmale

Integrierte Positioniereinheit

360° kontinuierliche Drehbewegung

Maximale Geschwindigkeit: 40°/Sek. max.

1/4" EXView HAD CCD Tag&Nacht-Kamera

36x Zoom-Objektiv: F1,6/3,4-122,4mm

Wide Dynamic Range (WDR)

250 Preset-Positionen

Inkremental-Encoder für Positionierung

Integrierter Wischer serienmäßig

RS-485/RS-232 Schnittstelle

Schutzart: IP66

Betriebsspannung: 24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec ULISSE IR360 |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera |
| Auflösung Pixel | 720x576 |
| Horizontale Auflösung | 550 TVL |
| Chipgröße | 1/4" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | bei F1,6 |
| Brennweite | 3,4 - 122,4 mm |
| Zoomfaktor | 36x |
| Bildwinkel horizontal | 57,8 - 1,7° |
| Beleuchtung | optional |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-232, RS-485 |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | UPT2PVJA000E |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DCJ.3 | Bedientastatur für Matrix und Telemetrie mit 3-Achsen Joystick, für SM Serie |
| --- | --- |
| PTCC1 | Mastschelle für Halterung PTBC |
| UPTIRN108A00 | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse |
| UPTIRN109A00 | LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 10°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse |
| UPTIRN308A00 | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 30°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse |
| UPTIRN309A00 | LED Infrarot Scheinwerfer, 940nm, 30°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse |
| UPTIRN608A00 | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 60°, 30W, IP66/67, für Videotec Ulisse |
| UPTJBUL | Gehäuse für Netzkabel- Verbindungen, wasserfest nach UL-Richtlinien |
| UPTWBA | Wandhalterung mit verdeckter Kabelführung |
| UPTWBTAB | Halterung für Brüstung, verdeckte Kabelführung, für Videotec Ulisse |
| WASPT0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX |
| WASPT0V23L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX |
| WCWGC | Eckmontageplatte für Halterung PTBC |

Empfehlungen

Dienstleistungen