Ausschreibungstext

Artikelnummer

221488

Typ

UE21F000A

Kurzbeschreibung

ULISSE EVO PTZ, 24Vac/dc, PoE, Tag/Nacht, 30x, RAL9005, Wischer

Hauptmerkmale

PTZ-Kamera mit ausgezeichneten Leistungen

Kamera Full HD 1080p, 30x, 60fps

Super low-light Tag-/Nacht-Kamera

IP66/67/68 und IK10

Regelbare Geschwindigkeit: von 0.1°/s bis zu 250°/s

Positioniergenauigkeit: 0.05°

In umgekehrter Position installierbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec ULISSE EVO |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4 |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 61,6 - 2,50° |
| Bildwinkel vertikal | 37,07 - 1,44° |
| Beleuchtung | optional |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9005 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Kompression | H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4 |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC/VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66/68 |
| Hersteller-Nummer | UE21F000A |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| OHEP90INJ | PoE Injektor, 90W, 1 Kanal, für Innenmontage |
| --- | --- |
| OHEP90INJO | PoE Injektor, 90W, 1 Kanal, für Außenmontage |
| SURGEPR | Überspannungsschutz |
| UEAC | Winkeladapter, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L |
| UEAP | Mastschelle, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L |
| UEAW | Gegenplatte, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L |
| UEBP0FA | Geländermontagehalterung für ULISSE EVO, RAL9005, Interner Kabelkanal |
| UEBP4FA | Geländermontagehalterung für ULISSE EVO, RAL9005, Steckverbinder |
| UEBWFA | Wandhalterung für ULISSE EVO, RAL9005 |
| UEI8FA | IR Scheinwerfer, für ULISSE EVO, 850nm, RAL9005 |
| UEI9FA | IR Scheinwerfer, für ULISSE EVO, 940nm, RAL9005 |
| UEIWFA | Weißlicht Scheinwerfer, für ULISSE EVO, RAL9005 |

Empfehlungen

Dienstleistungen