Ausschreibungstext

Artikelnummer

222136

Typ

TRM-410S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 4 IP Kanäle, H.265, 50Mbps, 2x SATA, 9-36VDC, RJ45 PoE Switch

Hauptmerkmale

4-Kanal Mobiler Netzwerkvideorekorder

Bis zu 4 Kanäle, bis 8 MP unterstützt

H.265-, H.264-, MJPEG-Komprimierung

WiseStream-Unterstützung

SUNAPI / ONVIF-Kameraaufzeichnung

Max. 50 Mbit/s Aufzeichnung

Plug & Play mit 4 PoE-Anschlüssen

RJ45-Anschlussstecker

2 SATA Steckplätze (Front-Swap)

Max. 4 TB (SSD)

Max. 2 TB (HDD)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet T |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 4 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45, 4x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 4 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 GB |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 3x USB 2.0 |
| Datendurchsatz max. | 50 Mbps |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | EN 50121-3, EN 50155, EN-61373 |
| Hersteller-Nummer | TRM-410S |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| CON-NVR-KON-04 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 4 IP-Kameras |