Ausschreibungstext

Artikelnummer

222130

Typ

NTX2H0R00AH

Kurzbeschreibung

Netzwerk Wärmebildkamera, 9mm, 640x512, 30Hz, Edelstahl, 24VAC/VDC, PoE+

Hauptmerkmale

Elektropoliertes Edelstahl AISI316L

Temperaturbereich -40° bis +65°C

Radiometrie-Analyse

24VDC, 24VAC und PoE+

Lloyd Register Marinezertifizierung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec NTX |
| --- | --- |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4 |
| Thermische Auflösung | 640x512 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 9 mm |
| Bildwinkel horizontal | 69° |
| Bildwinkel vertikal | 56° |
| Gehäuse | Seewasserfest |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | nein |
| Montageart | Brüstungsmontage, Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 21W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | keine Angabe |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | EAC, Lloyd's Register Marine Approval, UL |
| Schutzart | IP66/68, IP69 |
| Hersteller-Nummer | NTX2H0R00AH |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NVXTUB | Staubschutz-Frontschutz |
| --- | --- |
| OHEPOWINJ | Hi-PoE Power Injector, 1 Kanal |
| UEAC | Winkeladapter, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L |
| UEAP | Mastschelle, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L |
| UEAW | Gegenplatte, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L |

Empfehlungen

Dienstleistungen