Ausschreibungstext

Artikelnummer

224102

Typ

XRN-2011A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 32 Kanal, 256Mbps, 8x SATA, ohne HDD, H.265, Hotswap, RAID

Hauptmerkmale

32 Kanal Netzwerk Video Rekorder

Auflösung bis zu 12 Megapixel

Gesamt Datendurchsatz 256Mbps

8x SATA Intern (max. 48TB), e-SATA, iSCSI

H.265, H.264 und MJPEG, WiseStream Unterstützung

Lokaler Dual Monitor Support (VGA/HDMI)

32 Kanal Audio, Alarm Ein-/Ausgänge

2x Gigabit Ethernet Netzwerk Uplink

Für Hanwha IP-Kameras, ONVIF für Fremdhersteller

Unterstützt Smart Viewer, SSM, Mobile Apps

RAID 5 Unterstützung, Hot-Swap

P2P-Service Unterstützung (QR-Code Connect)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | WiseNet X |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 32 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 12 MP |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Netzwerk | 2x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 48 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | eSATA, iSCSI, USB |
| HDD Steckplätze | 8x SATA |
| HDD Hotswap | ja |
| USB Ports | 2x USB 2.0 |
| RAID | RAID 5 |
| Datendurchsatz max. | 256 Mbit/s |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | XRN-2011A |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SRB-160S | Netzwerkspeicher, iSCSI, 16xSATA, RAID, Hotswap, 4x Gbit LAN, 19", 3 HE |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| ST1000VX005 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST6000VX001 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor |
| ST8000VX004 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 8TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor |
| Ultrastar DC HC310 SATA 4TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 7200RPM, 256MB, 24/7, R/V Sensor |
| Ultrastar DC HC310 SATA 6TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 7200RPM, 256MB, 24/7, R/V Sensor |
| WD10PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD30PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-04 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 4 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-xx | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit mehr als 32 IP-Kameras |