Ausschreibungstext

Artikelnummer

224104

Typ

XRN-3010A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 64 Kanal, 300Mbps, 8x SATA, ohne HDD, H.265

Hauptmerkmale

64 Kanal Netzwerk Video Rekorder

Auflösung bis zu 12 Megapixel

Gesamt Datendurchsatz 300Mbps

8x SATA Intern (max. 64TB), e-SATA, iSCSI

H.265, H.264 und MJPEG, WiseStream Unterstützung

Lokaler Dual Monitor Support (VGA/HDMI)

64 Kanal Audio, Alarm Ein-/Ausgänge

2x Gigabit Ethernet Netzwerk Uplink

Für Hanwha IP-Kameras, ONVIF für Fremdhersteller

Unterstützt Smart Viewer, SSM, Mobile Apps

P2P-Service Unterstützung (QR-Code Connect)

Keine Festplatte vorinstalliert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | XRN-3010A |
| --- | --- |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SRB-160S | Netzwerkspeicher, iSCSI, 16xSATA, RAID, Hotswap, 4x Gbit LAN, 19", 3 HE |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| ST1000VX005 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST2000VX008 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 2TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST3000VX009 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST4000VX007 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor |
| ST6000VX001 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor |
| ST8000VX004 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 8TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor |
| WD10PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD20PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 2TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD30PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD40PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD82PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 8TB, 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung/KI optimiert |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-04 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 4 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-xx | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit mehr als 32 IP-Kameras |
| CON-UPDATE | Firmware Update/Downgrade für NVR, NAS oder Switches mit Funktionsprüfung |