Ausschreibungstext

Artikelnummer

224038

Typ

PNM-9000VD

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multidirektional Dome, Tag/Nacht, H.265, 2x 2560x1920, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

10 Megapixel Multidirektionale Netzwerkkamera

Zwei Fixdomes mit wechselbaren Objektiven

Brennweiten 3,7mm/4,6mm/7mm erhältlich

Nur eine IP-Adresse erforderlich

Electronic Day & Night

Wide Dynamic Range WDR (120 dB)

Auflösung 2560x1920 @ 30fps je Einheit

H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II Support

Intelligente Videoanalyse

Dual SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz pro Einheit

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af, Class3)

Für Außenanwendung, Schutzart: IP66, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | P-Serie |
| --- | --- |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR5 |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | 2x Optionale Sensor-/Objektivmodule |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | 2x microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | PNM-9000VD |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SLA-5M7000D | 1/1,8" Sensor Objektiv Einheit Tag/Nacht, 7mm, 2560x1920, für PNM-9000VD |
| --- | --- |

Empfehlungen

| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| --- | --- |
| CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CUS-SL-P | Lackierung PTZ-/Panoramakamera in RAL-Farbe |