Ausschreibungstext

Artikelnummer

226261

Typ

UET2UA000AH

Kurzbeschreibung

ULISSE EVO Thermal PTZ, 19mm, 640x512, 30Hz, grauweiß, RAL 9002

Hauptmerkmale

PTZ-Kamera mit ausgezeichneten Leistungen

Netzwerk Wärmebild Kamera

Radiometrie-Analyse

Kontinuierliche 360° Rotation

IP66/67/68 und IK10

Regelbare Geschwindigkeit: von 0.1°/s bis zu 250°/s

Positioniergenauigkeit: 0.05°

In umgekehrter Position installierbar

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec ULISSE EVO Thermal |
| --- | --- |
| Kameratyp | Temperaturmessung |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Wärmebildkamera |
| System | Wärmebild |
| Chipgröße | keine Angabe |
| Aufnahmesensor | Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| Videokompression | H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4 |
| Thermische Auflösung | 640x512 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
| Brennweite | 19 mm |
| Bildwinkel horizontal | 32° |
| Bildwinkel vertikal | 26° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Kompression | H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4 |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC/VDC, PoE |
| Power over Ethernet | HiPoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Schutzart | IP66/68 |
| Hersteller-Nummer | UET2UA000AH |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen