Ausschreibungstext

Artikelnummer

222642

Typ

DS-2DY9236I-CWX(W/316L)

Kurzbeschreibung

Positioniersystem, Tag/Nacht Kamera 36x, Edelstahl 316L, explosionsgeschützt, IP68

Hauptmerkmale

Netzwerk Positioniersystem

Objektiv mit 36x Zoom

Bildauflösung bis 2 Megapixel

R7 Chipsatz

Stromversorgung über 24VAC

Integrierte Infrarotbeleuchtung

Ausführung mit Wischer

Explosionsgeschütztes Design

Gehäusematerial Edelstahl Typ 316L

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision PTZ Special |
| --- | --- |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, IR-Beleuchtung |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 5,7 - 205 mm |
| Zoomfaktor | 36x |
| Bildwinkel horizontal | 59,8 - 2° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | SUS316L |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 7 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Schutzart | IP68 |
| Hersteller-Nummer | 304701144 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1677ZJ-XS-1.0(D) | Kabelschlauch, flexibel, 25mm, Länge 100cm, IP68, Explosionsgeschützt |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen