Ausschreibungstext

Artikelnummer

227347

Typ

ISD-SMG318LT-F

Kurzbeschreibung

Durchgang für Personen, Metalldetektor, Temperatur- messung

Hauptmerkmale

Personendurchgang mit Metalldetektor

Berührungslose Temperaturmessung

Genauigkeit +-0,5 (Im Bereich 30-45°C)

Messreichweite 0,5 bis 1,5m

Inklusive Personenzählung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision Thermal |
| --- | --- |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Personenzählung, Temperaturmessung |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Thermische Auflösung | 160x120 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3 mm, 4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 50°, 84° |
| Bildwinkel vertikal | 37,2°, 44,8° |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Montageart | Freistehend |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Leistungsaufnahme | 72W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +5°C ~ +40°C |
| ONVIF | ja |
| Schutzart | IP53, IP66 |
| Hersteller-Nummer | 322100028 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-2TE127-G4A | Blackbody, zur Kalibrierung von Wärmebild Kameras |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen