Ausschreibungstext

Artikelnummer

227534

Typ

XP40-Q1785 -40C 230V

Kurzbeschreibung

Netzwerk EX Positioniersystem, Edelstahl, 1920x1080, 32x, ATEX, IP67, -40°C, 230VAC

Hauptmerkmale

Explosiosgeschütztes Positioniersystem

Zertifizierungen: ATEX, IECEx, EAC, CSA

Robustes Edelstahlgehäuse (316L)

32x optischer Zoom mit Auto Fokus

Forensic WDR, Lightfinder und EIS

Endlos 360° Pan, 180° Tilt

HDTV 1080p@25fps Auflösung, H.264

Schutzklassen IP66 und IP67

Hoher Temperaturbereich: -40 °C to +60 °C

Gehäusematerial 316L Edelstahl

Stromversorgung 230 VAC

RJ45-Netzwerkanschluss

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | XP40-Q17 |
| --- | --- |
| Ausführung | Edelstahl-Schwenk-/Neigekopf mit HD Kamera, explosionsgeschützt |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 4,3 - 137 mm |
| Zoomfaktor | 32x |
| Bildwinkel horizontal | 60 - 2,3° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | ATEX, CSA, EAC, IECEx, IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 02117-001 |
| Hersteller | AXIS |
| EAN/GTIN | 7331021072886 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| --- | --- |
| ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Core Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Universal Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| AXIS SURV CARD 256GB 10 PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 1 | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 10M | Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 10m |
| EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 15M | Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 15m |
| EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 20M | Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 20m |
| EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 3M | Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 3m |
| EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 5M | Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 5m |
| EX CABLE ATEX/IECEX/EAC 7M | Verbindungskabel, Explosions geschützt, für AXIS XF40-Q1765 und XP40-Q1765, 7m |
| EX WALL MOUNT XP40 | Wandmontagearm, Explosions geschützt, für AXIS XP40-Q1765 Edelstahl |
| GP2 CCTV PANEL 1 PS 24V ATEX | Montageschrank mit Strom Versorgung, 230VAC, 24VAC, Explosionsgeschützt, Edelstahl |
| GP2 CCTV PANEL 1 PS 24V EAC | Montageschrank mit Strom Versorgung, 230VAC, 24VAC, Explosionsgeschützt, Edelstahl |
| XWP10A-24 WASHER TANK ATEX IEC | Wassertank, ATEX-, IECEx- zertifiziert, Edelstahl, für XP40-Q1765 und XF40-Q1765 |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |