Ausschreibungstext

Artikelnummer

222524

Typ

DS-2CD6626B-IZHS(8-32mm)

Kurzbeschreibung

1/1,8" Netzwerk Gehäuse Kamera Tag/Nacht, 1920x1080@60fps, 8-32mm, NEMA 4X, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Bulletkamera

Korrosionsbeständiges Gehäuse (NEMA 4X)

Varifokalobjektiv mit 8-32mm Brennweite

Varifokalobjektiv motorisiert

Bildauflösung bis 2MP bis 60fps

2mm Festbrennweite

Digital WDR und 3D WDR

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Kameratyp | Anti-Korrosion |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel, HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 8 - 32 mm |
| Bildwinkel horizontal | 42,2 - 13,5° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | silber |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Power over Ethernet | nein |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | NEMA 4X |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 300725126 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1284ZJ-M | Anschlussbox, 316L, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1701ZJ | Wandhalterung, Edelstahl, 140x22x412,5mm, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen