Ausschreibungstext

Artikelnummer

229274

Typ

AXIS Q6075-SE 50 HZ

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 40x, Tag/Nacht, 1920x1080, Edelstahl, IP66, IP67, IK10

Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk PTZ-Dome für Marine Anwendung

True Day/Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter (ICR)

HDTV Auflösung bis zu 1920x1080 @ 50fps

Wide Dynamic Range (WDR) bis 120 dB

40-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F1,6/4,25-170mm

H.265 mit Axis Zipstream, Lightfinder 2.0

SFP Slots für Glasfaseranbindung, RJ45 Ethernet

SD/SDHC/SDXC-Steckplatz zur lokalen Speicherung

Seewasserbeständiges Edelstahl (SAE 316L/UNS, V4A)

Temperaurbereich im Betrieb: -30 °C bis 50 °C

On-Board-Analyse mit Machine Learning (MLPU)

Für Außenbereich: IP66/67, NEMA 4X, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Axis Q60 |
| --- | --- |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder 2.0 |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Zoom |
| Objektiv Typ | Zoom |
| Brennweite | 4,25 - 170 mm |
| Zoomfaktor | 40x |
| Digital Zoom | 12-fach |
| Bildwinkel horizontal | 65 - 2° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen, Druckgehäuse, Seewasserfest |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 450°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 450°/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | optional |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Montageart | Hängende Montage |
| Stromversorgung | 24VDC |
| Power over Ethernet | nein |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | MIL-STD-810G 509.5 |
| Schutzart | IP66, IP67, IP6K9K |
| Hersteller-Nummer | 02238-001 |
| Hersteller | AXIS |
| EAN/GTIN | 7331021075191 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| --- | --- |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 1 | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PRO | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |

Empfehlungen

| SOL-GG-PTZ-Control | 3D Mouse Control Keyboard, Multidimensionaler Joystick, USB-Anschluss |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| --- | --- |
| CON-KAM-IPKON | Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CUS-SL-P | Lackierung PTZ-/Panoramakamera in RAL-Farbe |