Ausschreibungstext

Artikelnummer

229900

Typ

UED22IA000A

Kurzbeschreibung

ULISSE EVO DUAL PTZ, SONY FCB-EV7520, Thermal 8,7mm, 640x512, 7,5Hz

Hauptmerkmale

PTZ-Positioniersystem

Wärmebild- und Tag-/Nacht-Kamera

Sony FCB-EV7520 FullHD-Kamera

Aluminium-Gehäuse

IP 66/67/68

Temperaturbereich -40° bis +60°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec ULISSE EVO DUAL |
| --- | --- |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, Wärmebildkamera |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS, Ungekühlter VOx Mikrobolometer |
| Thermische Auflösung | 640x512 |
| Bildübertragungsrate | 7,5 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 50° |
| Bildwinkel vertikal | 37,5° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen, Innen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9002 |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Kompression | H.264/AVC, JPEG, M-JPEG, MPEG-4 |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP66/67, IP68 |
| Hersteller-Nummer | UED22IA000A |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| COMB100A | Anschlusskasten, Kunststoff, IP69, IK10, 230VAC |
| --- | --- |
| COMB200A | Anschlusskasten, Kunststoff, IP69, IK10, 24VAC |
| OHEP90INJ | PoE Injektor, 90W, 1 Kanal, für Innenmontage |
| OHEP90INJO | PoE Injektor, 90W, 1 Kanal, für Außenmontage |
| SURGEPR | Überspannungsschutz |
| UEAC | Winkeladapter, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L |
| UEAP | Mastschelle, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L |
| UEAW | Gegenplatte, aus rostfreiem Stahl, AISI 316L |
| UEBP0AA | Geländermontagehalterung für ULISSE EVO, RAL9002, Interner Kabelkanal |
| UEBP4AA | Geländermontagehalterung für ULISSE EVO, RAL9002, Steckverbinder |
| UEBWAA | Wandhalterung für ULISSE EVO, RAL9002 |
| UPTIRPS230N | Netzteil, Steuerung, für Ulisse Infrarot, wasserfestes Metallgehäuse, 230VAC |
| WASPT0V23L11M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 11m, für DTWRX |
| WASPT0V23L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT0V5L5M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 5l (1,3 gal), 230V, 24V, 120V, Förderhöhe bis 5m, für DTWRX |
| WASPT1V23L30M00 | Scheiben Waschanlage, Tank, 23l (6 gal), 230VAC, Förderhöhe bis 30m, für DTWRX |

Empfehlungen

Dienstleistungen