Ausschreibungstext

Artikelnummer

225578

Typ

DS-2CD6D54G1-ZS/RC(2.8-8mm)

Kurzbeschreibung

1/2,7" Netzwerk Multisensor Kamera, Tag/Nacht, 2560x1920, 2,8-8mm, Panorama, Einbau

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 6-Serie

Multisensor Domekamera für den Deckeneinbau

Bildauflösung bis 4x5 Megapixel

Festbrennweite 2,8-8mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Version mit Alarm/Audio-IO

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision PanoVu |
| --- | --- |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0125 Lux bei F1,9 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Brennweite | 2,8 - 8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 100 - 49° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-232, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 311310053 |
| Hersteller | Hikvision |
| EAN/GTIN | 6941264025894 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen