Ausschreibungstext

Artikelnummer

232544

Typ

MPXL2282GV00C

Kurzbeschreibung

HD Netzwerk Positioniersystem, 30x Zoom, SONY FCB-EV7520, IR, EX, 24VAC, Videoanalyse

Hauptmerkmale

Marine-zertifiziert nach Lloyd's Register Marine Type Approval

Explosionsgeschützte PTZ-Einheit

Vollständig aus rostfreiem Stahl AISI 316L

SONY FCB-EV7520 Kamera Full HD 1080p

30x Zoom-Objektiv

Vorinstallierter Wischer

IR-Scheinwerfer 850nm

Integrierte Videoanalyse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Videotec Maximus MPXL SERIE2 |
| --- | --- |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse, Kamera, IR-Beleuchtung, explosionsgeschützt |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4 |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 63,7 - 2,3° |
| Bildwinkel vertikal | 38,5 - 1,3° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Kompression | H.264, JPEG, M-JPEG, MPEG-4 |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Power over Ethernet | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Zertifizierungen | ATEX, EAC, IECEx, Lloyd's Register Marine Approval |
| Schutzart | IP66, IP67, IP68, IP69 |
| Hersteller-Nummer | MPXL2282GV00C |
| Hersteller | Videotec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| FM1010 | EMC Filter für maritime Anwendungen, 0-250 V DC/AC, 50/60 Hz, 6A |
| --- | --- |
| MBA1S5A | Anschlusskasten, EX, Aluminium, 230VAC |
| MBA2S5A | Anschlusskasten, EX, Aluminium, 24VAC |
| MBX1MAA | Anschlusskasten, EX, AISI316L, 230VAC |
| MBX2MAA | Anschlusskasten, EX, AISI316L, 24VAC |
| MPXCOL | Mastadapter, für Videotec Maximus |
| MPXCW | Eckmontagewinkel, für Videotec Maximus |
| MPXWBA | Wandmontagearm, für Videotec Maximus |
| MPXWBTA | Brüstungs- oder Deckenmontage Platte, für Videotec Maximus |
| OCTEX1/2-3/4P | Kabelverschraubungen-Adaper, aus vernickeltem Messing 3/4" - 1/2" NPT, -100°C/+400°C |
| OCTEX3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEX3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXA3/4 | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, ATEX |
| OCTEXA3/4C | Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST |
| OCTEXP3/4C | Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC |
| WASEX2T4AT | Wassertank 10l, Pumpe 24VAC, Förderhöhe 20m, ATEX, T4, für Videotec Maximus |
| WASEX2T4GOR | Wassertank, 10l, Handpumpe, Solenoidventil, bis 20m, 24V, für Videotec Maximus |
| WASEX2T4IN | Wassertank, 10l, Pumpe INMETRO, Förderhöhe 20m, 24V, für Videotec Maximus |

Empfehlungen

Dienstleistungen