Ausschreibungstext

Artikelnummer

230946

Typ

3.0C-H4M-D1-IR

Kurzbeschreibung

H4M Indoor Mini Dome Kamera, 3MP, 2048x1536, IR, 2,8mm

Hauptmerkmale

3,0 Megapixel

2048x1536, 20fps

H.264 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Bewegungserkennung

Infrarot

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | H4 Minidome |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 3 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2048x1536 |
| Bildübertragungsrate | 20 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | keine Angabe |
| Lichtempfindlichkeit | 0,02 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | Anpassbar |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 100dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 100° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | grau, schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium, Polycarbonat |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | nein |
| Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | 3.0C-H4M-D1-IR |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| H4M-BZL1-BL | Blende, schwarz, für H4M Dome Kameras, 5 Stück |
| --- | --- |
| H4M-BZL1-GRY | Blende, grau, für H4M Dome Kameras, 5 Stück |
| H4M-MT-DCIL1 | Deckeneinbauadapter für H4M Dome Kameras, grau |
| H4M-MT-DCIL1-BL | Deckeneinbauadapter für H4M Dome Kameras, schwarz |
| H4M-MT-DSPL | Metallplatte zur Deckenmontage für H4M Dome Kameras, 5 Stück |
| H4M-MT-NPTA1 | Hängebefestigung für H4M Dome Kameras, grau |
| H4M-MT-NPTA1-BL | Hängebefestigung für H4M Dome Kameras, schwarz |
| H4M-WARR-EXTEND-1YR | 1 Jahr Garantieverlängerung für H4 Mini Dome Kameras |
| H4M-WARR-EXTEND-2YR | 2 Jahre Garantieverlängerung für H4 Mini Dome Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen