Ausschreibungstext

Artikelnummer

231046

Typ

4.0C-H5A-BO2-IR

Kurzbeschreibung

H5A Bullet Kamera, 4MP, 2560x1440, 9-22mm

Hauptmerkmale

4,0 Megapixel

2560x1440/2304x1728, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Infrarot

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 4.0C-H5A-BO2-IR |
| --- | --- |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Die Avigilon H5A-Kamerareihe verfügt über integrierte Videoanalyse der nächsten Generation für verbesserte Objekterkennung, -verfolgung und -klassifizierung, Erkennung ungewöhnlicher Aktivität, Gesichtserkennungstechnologie und Support für die Avigilon Appearance Search?-Technologie, um sicherzustellen, dass kritische Ereignisse nicht unbemerkt bleiben. Diese fortschrittlichen Funktionen helfen, detaillierte Informationen darüber zu erhalten, was am Standort vor sich geht. So können potenziell kritische Sicherheitsereignisse schneller erkannt und es kann schnell darauf reagiert werden.

Zubehör

| CRNMT-1001 | Eckbefestigung |
| --- | --- |
| H4-BO-JBOX1 | Anschlussbox für H5A/H4A Bullet Kameras |
| H4-MT-POLE1 | Mastbefestigung |
| USB-AC56-EU-MSI | WLAN-Adapter, USB |

Empfehlungen

Dienstleistungen