Ausschreibungstext

Artikelnummer

231034

Typ

4.0C-H5A-PTZ-DP36

Kurzbeschreibung

H5A PTZ Dome Kamera, 4MP, 2688x1512, 36x, Hängemontage

Hauptmerkmale

4,0 Megapixel

2688x1512, 25fps

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | H5A |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,5" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1512 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F2,0 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | Ein/Aus |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,4 - 88 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 69,7 - 2,2° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | keine Angabe |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 300°/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot) |
| Montageart | Hängende Montage |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt Klasse 6 |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 4.0C-H5A-PTZ-DP36 |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CRNMT-1001 | Eckbefestigung |
| --- | --- |
| H4-MT-POLE1 | Mastbefestigung |
| H5PTZ-ACCS-CABL1 | Kabelverschraubungen für H5A PTZ Kameras, 10 Stück |
| IRPTZ-MNT-NPTA1 | NPT Adapter für H4 IR PTZ und H4 Multisensor Kameras |
| IRPTZ-MNT-WALL1 | Wandarm für H4 IR PTZ und H4 Multisensor Kameras |
| PTZH5A-CLER1 | Domekuppel, klar, für H5A PTZ Kameras |
| PTZH5A-SMOK1 | Domekuppel, getönt, für H5A PTZ Kameras |
| PTZMH-DC-CPNL1 | Metallplatte zur Deckenmontage für H4 PTZ Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen