Ausschreibungstext

Artikelnummer

228218

Typ

DS-2CE56D8T-IT3ZE(2.7-13.5mm)

Kurzbeschreibung

HD Fix Dome, Tag/Nacht, 2,7-13,5mm, 1920x1080, WDR, Infrarot, 12VDC, PoC, IP67

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision Turbo HD Serie

Turret Bauform

Motorisiertes Varifokal-Objektiv mit Autofokus

Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite

Bildauflösung bis 1080p

Bildformat HDTVI

Integrierte EXIR 2.0 Infrarot-Beleuchtung

Stromversorgung auch über PoC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision TurboHD |
| --- | --- |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Bildwinkel horizontal | 103 - 32,1° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandabhängung, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, Power over Coax (PoC) |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 300609523 |
| Hersteller | Hikvision |
| EAN/GTIN | 6954273688608 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1273ZJ-130-TRL | Wandhalterung, Kunststoff, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1280ZJ-M | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1280ZJ-TR12 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 123,06x168,24x45mm, für Hikvision Domes |
| DS-1281ZJ-M | Halterung, Decke, geneigt, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen