Ausschreibungstext

Artikelnummer

222501

Typ

DS-2CD4026FWD/P-IR5(3.8-16mm)(

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera, Kennzeichen Erkennung, Wetterschutzgehäuse 1920x1080@60fps, 3,8-16mm

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera im Wetterschutzgehäuse

Optimiert für Kennzeichenerkennung (ANPR)

Varifokal-Objektiv mit 3,8-16mm Brennweite

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit (Darkfighter Technologie)

Integrierte Infrarot-Beleuchtung 850nm, 50m Reichweite

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Kameratyp | Kennzeichenerkennung |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel, HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, M-JPEG, MPEG-4 |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 3,8 - 16 mm |
| Bildwinkel horizontal | 100,6 - 27,3° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-232, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Power over Ethernet | nein |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 300725247 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1214ZJ | Masterhalterung, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1233ZJ | Halterung, Decke, Stahl, weiß, 160x1093mm, für Hikvision |
| DS-1269ZJ | Deckenhalterung, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1293ZJ | Wandhalterung, weiß, Metall, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen