Ausschreibungstext

Artikelnummer

233349

Typ

DS-2DF8C442IXS-AELW(T5)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2560×1440@25fps, 6-252mm, 42x, Tracking, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

8 Zoll Dome Bauform

Objektiv mit 42x Zoom

Bildauflösung bis 4MP

Stromversorgung über 24VAC oder POE

Integrierte Infrarotbeleuchtung

Ausführung mit Wischer

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision Ultra Series |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,001 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 6 - 252 mm |
| Zoomfaktor | 42x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 56,6 - 1,7° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | silbergrau |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 210°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 280°/Sek. |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 7 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 327000336 |
| Hersteller | Hikvision |
| EAN/GTIN | 6931847134396 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1602ZJ-P | Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, grau, Aluminium, für Hikvision PTZ |
| --- | --- |
| DS-1602ZJ-pole-P | Halterung, Mastmontage, grau, Aluminium, 117x194x310mm, für Hikvision Domes |
| DS-1661ZJ-P | Halterung, Decke, Aluminium, grau, 116,5x200mm, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen