Ausschreibungstext

Artikelnummer

235787

Typ

DS-2TD2637T-7/QY

Kurzbeschreibung

Wärmebild Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht, 4MP, 384x288, 7mm, IP66

Hauptmerkmale

Thermische Auflösung 384x288 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit Deep Learning Algorithmus

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Zur Branderkennung geeignet

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision Thermal |
| --- | --- |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Branderkennung, Temperaturmessung |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Thermische Auflösung | 384x288 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 4 mm, 6,5 mm |
| Bildwinkel horizontal | 60° |
| Bildwinkel vertikal | 44,1° |
| Detektionsreichweite | 902 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 305401879 |
| Hersteller | Hikvision |
| EAN/GTIN | 6931847160289 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen