Ausschreibungstext

Artikelnummer

239386

Typ

8.0C-H6SL-DO1-IR

Kurzbeschreibung

H6SL Outdoor Dome Kamera, 8MP, 3840x2160, 4,4-9,3mm, Next-Generation Video Analytics

Hauptmerkmale

8,0 Megapixel

3840x2160, 30fps

4,4 - 9,3mm Brennweite

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Bewegungserkennung

Adaptives Infrarot

WDR: 130dB

IP66/67, Type4X, IK10

PoE: IEEE 802.3af

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | H6SL |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,02 lux |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | Anpassbar |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 4,4 - 9,3 mm |
| Bildwinkel horizontal | 103 - 47° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Heizung | keine Angabe |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 8.0C-H6SL-DO1-IR |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CRNMT-1001 | Eckbefestigung |
| --- | --- |
| DCLPNL-1001 | Metallplatte zur Deckenmontage für H5A/H4A/H4SL Deckeneinbau Kameras |
| H4-MT-POLE1 | Mastbefestigung |
| H4SL-D1-BASE | Aufputz Adapter für H5SL/H4SL Dome Kameras, Indoor |
| H4SL-DD-CLER1 | Domekuppel, klar, für H5SL/H4SL Outdoor Dome Kameras |
| H4SL-DD-SMOK1 | Domekuppel, getönt, für H5SL/H4SL Outdoor Dome Kameras |
| H4SL-DI-CLER1 | Domekuppel, klar, für H5SL/H4SL Indoor Dome Kameras |
| H4SL-DI-SMOK1 | Domekuppel, getönt, für H5SL/H4SL Indoor Dome Kameras |
| H4SL-DO1-BASE | Aufputz Adapter für H5SL/H4SL Dome Kameras, Outdoor |
| H4SL-MT-DCIL1 | Deckeneinbauadapter für H5SL/H4SL Dome Kameras |
| H4SL-MT-NPTA1 | NPT Adapter für H5SL/H4SL Dome Kameras |
| USB-AC56-EU-MSI | WLAN-Adapter, USB |

Empfehlungen

Dienstleistungen