Ausschreibungstext

Artikelnummer

212786

Typ

NBN-50051-C

Kurzbeschreibung

Netzwerk Box Kamera. Tag/Nacht 2592x1944, 1/3" WDR, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

1/3" Tag/Nacht CMOS Netzwerk Kamera

Wide Dynamic Range 81dB

Auflösung 2592x1944 Pixel (5 Megapixel)

2-Wege-Audio, Alarmein- und -ausgänge

Bewegungserkennung (Motion+)

Region of Interest (ROI)

Effizientes Bandbreiten- und Speichermanagement

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch DINION IP 5000 MP |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel, HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 12 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,35 Lux bei F1,4, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 81dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv-Mount | CS-Mount |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Interner Speicher | SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | ja |
| Schutzart | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | F.01U.283.926 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| LVF-5005C-S0940 | Objektiv, Tag/Nacht, F1,5/9-40mm, 1/2,5", CS, DC Varifokal, 5 Megapixel |
| --- | --- |
| LVF-5005C-S1803 | Objektiv, Tag/Nacht, F1,4/1,8-3mm, 1/2,5", CS, DC, Varifokal, 5 Megapixel |
| S1460 | Servicekabel für Kameras mit Klinkenstecker 2,5mm auf BNC, 1m |

Empfehlungen

| SC-IPM07PRO | 7" (17,8cm) Testmonitor, Touch, IP, HD/3G/EX-SDI, TVI, CVI, AHD, Composite, HDMI |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| EWE-D5IPHD-IW | Garantieerweiterung, um 12 Monate, für Bosch DINION IP 5000 HD |
| --- | --- |