Ausschreibungstext

Artikelnummer

209016

Typ

EL1551UW

Kurzbeschreibung

Ethernet Extender, bis zu 300m über Zweidraht, 1x 100BaseT- Port, TX/RX-Set, Außen

Hauptmerkmale

Übertragung bis zu 300m über Zweidraht

Unterstützt jedes Netzwerk-Gerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Für Außeneinsatz geeignet

Vollständig transparent im Netzwerk

Einfache Installation, kein Setup notwendig

Keine MAC- oder IP-Adressierung erforderlich

Optionales Netzgerät für Switches ohne PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Sender/Empfänger |
| --- | --- |
| Serie | Ethernet Extender, PoE Extender |
| Montage | Deckenmontage, Desktop, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x UTP |
| PoE Ports (Anzahl) | 1 |
| Bauart | Gehäuse |
| Betriebsmodus | keine Angabe |
| Wellenlänge | keine Angabe |
| Reichweite | 460 m |
| Stromversorgung | 48-56VDC, PoE |
| PoE Budget (gesamt) | 25,5 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Zertifizierungen | IEC/UL 60950-1, NEMA TS-2 |
| Schutzart | IP65 |
| Hersteller-Nummer | EL1551UW |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen