Ausschreibungstext

Artikelnummer

218736

Typ

DC-D3533HRX

Kurzbeschreibung

1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, WDR, 3,6-10mm, H.265, IP67, IK10

Hauptmerkmale

1/1,8" Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

Objektiv mit motorisierter Brennweite (f=3,6-10mm)

Einfache Installation mit DirectIP NVR

True WDR bis 120dB Dynamik

Bewegungserkennung, Manipulationsalarm

Micro SD/SDHC/SDXC Slot

IR Beleuchtung bis 30m

IP67, IK10, Heizung

Zwei-Wege Audio

PoE (IEEE 802.3af Klasse 3), 12VDC

ONVIF-Unterstützung (Profile S)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | IDIS DirectIP |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | HS BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Brennweite | 3,6 - 10 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 90 - 37° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | Zwei-Wege-Audio |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | DC-D3533HRX |
| Hersteller | Teledyne Flir |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DA-CM2050 | Deckenabhängung für DA-MA2000, DA-MA2100 |
| --- | --- |
| DA-JB2200 | Anschluss Box für IDIS Fix Dome Kameras |
| DA-LM2000 | Mast Adapter für DA-WM2050, DA-JB2000 |
| DA-MA2100 | Mount Adapter für IDIS Fix Dome Kameras |
| DA-RM2000 | Eckmontagewinkel für DA-WM2050, DA-JB2000 |
| DA-WM2050 | Wandmontagearm für DA-MA2000, DA-MA2100 |

Empfehlungen

Dienstleistungen