Ausschreibungstext

Artikelnummer

220743

Typ

HX-32E

Kurzbeschreibung

32? (81cm) LCD Monitor, 24/7, 1920x1080, Audio, 3G-SDI, DVI, HDMI, VGA, FBAS

Hauptmerkmale

31,5" Bildschirmdiagonale

Auflösung: 1920x1080 Full HD

3G HD-SDI Loop-Through Ein-/Ausgang

Unterstützt 3Gb/s, 1,5 Gb/s, SD-SDI

Embedded Audio bis zu 8 Kanäle 48kHz

LED-Hintergrundbeleuchtung

NeoV Glasfilterscheibe

100-240VAC, 50/60Hz, 65W

2 x integrierte Lautsprecher, je 10W

Ausgelegt für 24/7-Betrieb

Robustes Metallgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | HX-Serie |
| --- | --- |
| Anwendungsmöglichkeiten | 24/7, Broadcast-/Medientechnik, Digital Signage, Industrie |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Display Größe (Zoll) | 31,5 |
| Display Größe (cm) | 80 cm |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178° |
| Helligkeit typisch | 500 cd/m² |
| Kontrastverhältnis typisch | 3000:1 |
| Reaktionszeit typisch | 5 ms |
| Videoeingänge (Art) | 2x HDMI, 3G-SDI, Component (YPbPr), Composite (FBAS), DisplayPort, DVI-D, HD-SDI, SD-SDI, VGA |
| Videoausgänge | 3G-SDI, Composite (FBAS), DVI, VGA |
| Audioeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, RJ-45, Infrarot, RS-232 |
| Hersteller-Nummer | H32E0011E0000 |
| Hersteller | AG Neovo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CB-01 | Adapterkabel HDMI / DVI-D, goldbeschichtete Kontakte, 1,8m |
| --- | --- |
| CMP-01 | Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max. 60/120kg, für verschiedene Wandhalter |
| DMC-01 | Monitorarm mit Tischklemme, max. 10kg, VESA, 15?-24? |
| DMS-01D | Dual-Desktop Monitorfuß, max. 24kg, VESA, 15?-24? |
| DTS-01 | Universal Standfuß für diverse AG Neovo Monitore bis 32" bzw. 40kg |
| FMC-02 | Display-Rollwagen, für Displays bis 30kg |
| FMS-01 | Display-Bodenständer, für Displays bis 30kg |
| FMS-02 | Display-Bodenständer, für Displays bis 30kg, mehrteilig |
| FTC-32A | Flightcase mit Rollen, für TX-32/RX-32/HX-32 |
| LMA-01 | Monitorarm, zur Wandbefestigung, max. 35kg, bis VESA 400x400 |
| LMK-01 | Wandhalterungskit für max. 80 kg, bis VESA 725x450 |
| LMK-02 | Wandhalterungskit, max. 80kg, bis VESA 440x330 |
| PMK-01 | Wandhalterung, dreh- schwenk- und neigbar, für AG Neovo Monitore, VESA 75 und 100 |
| WMK-01 | Wandhalterung für AG Neovo Monitore, nicht neigbar, max. 18kg, VESA 75 und 100 |
| WMK-03 | Decken-/Wandhalterungskit, neigbar, max. 60kg, VESA 100 und 200 |

Empfehlungen

| jetcon-HSA-HSA-1 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz, A-A St-St, 1m, schwarz |
| --- | --- |
| jetcon-HSA-HSA-3 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 3m, schwarz |
| SMS CL VST 500-750 | Deckenhalterung, für LCD Monitore, 360°, bis 15kg, 450-650mm, Aluminium/silber |

Dienstleistungen