Ausschreibungstext

Artikelnummer

214645

Typ

DR-8364

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 64 IP Kanäle, H.265, 900Mbps, 4TB, HDMI, VGA

Hauptmerkmale

Eingehender Datenstrom bis zu 900 Mbps

Echtzeit-Aufzeichnung in Full HD bis zu 1920 fps

Videokompression H.265 / H.264

Unterstützt Ultra HD Monitore

Live-Wiedergabe mit bis zu 1920 fps

Einfache Installation, Einstellung und Funktion mit Direct IP Kameras

Speicher erweiterbar auf bis zu 144 TB mittels eSATA

Unterstützt RAID 1, 5, 10

Ein-Klick-Netzwerk-Konfiguration

Unterstützt Kameras von Fremdanbietern

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | IDIS DirectIP |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 64 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
| Kompression | H.264, H.265 |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 48 TB |
| Festplattenkapazität intern | 4 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | eSATA |
| HDD Steckplätze | 8x 3,5" SATA |
| HDD Hotswap | keine Angabe |
| USB Ports | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| RAID | RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Datendurchsatz max. | 900 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | DR-8364 |
| Hersteller | Teledyne Flir |

Weitere Produktinformationen

Die angegebene Anzahl der Kanäle gilt für FullHD-Kameras (2 Megapixel) bei einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 30fps. Bei höherer Kameraauflösung und/oder höherer Bildwiederholrate reduziert sich die Anzahl der Kanäle! Bitte kontaktieren Sie bei Fragen hierzu unsere Beratung.

Zubehör

| DA-ES1104 | eSATA Storage, Speichererweiterung, 19" Rack, RAID Unterstützung |
| --- | --- |
| DE-1104 | Video Encoder, 4-Kanal, H.264 720x576, Audio, RS-485 |
| DV-1104 | Video Analytics Box, 4-Kanal, H.265, 12VDC, PoE, DirectIP |
| IDIS CENTER | Administration Client Software Live Monitoring für Direct IP Produkte |
| IDIS MOBILE | Mobile App for IP Surveillance Live View & Playback für Direct IP Produkte |
| NK-1200 | Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle, 48VDC oder PoE |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-NVR-KON-04 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 4 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-xx | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit mehr als 32 IP-Kameras |